УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обоснование инвестиций (предпроект) для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов на основе интерпретации результатов изысканий для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство подразделением по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и проведение авторского надзора»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание документации, обеспечивающей высокий технико - экономический уровень проектируемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, качество проектно - сметной документации, повышение производительности труда, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.20 | Строительство инженерных коммуникаций |
| --- | --- |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обоснование инвестиций (предпроект) для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | 6 | Сбор и анализ исходных архивных данных по геотехническому строению территории вблизи проектируемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка графической части проекта подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | A/02.6 | 6 |
| B | Подготовка проектной документации для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | 6 | Социально-экономическое обоснование необходимости использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Оформление обосновывающей технической документации для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | B/02.6 | 6 |
| C | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов на основе интерпретации результатов изысканий для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | 6 | Составление регламента и проведение интерпретации результатов изысканий с описанием основных факторов и процессов, влияющих на проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Определение и обоснование компоновочных решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе результатов изысканий | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка проектной и рабочей документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | C/03.6 | 6 |
| D | Руководство подразделением по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и проведение авторского надзора | 7 | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работы подразделения по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обоснование инвестиций (предпроект) для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик Инженер-проектировщик III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Высшее образование (непрофильное) –бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-проектировщика со средним профессиональным образованием не менее 5 лет в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий Для инженера-проектировщика III категории не менее одного года работы в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий инженером |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Для инженера-проектировщика со средним профессиональным образованием рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и анализ исходных архивных данных по геотехническому строению территории вблизи проектируемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка соответствия исходно-разрешительной документации, предоставляемой заказчиком, требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов |
| --- | --- |
|  | Сбор и анализ исходных архивных данных для проектирования: инженерно-геологическое и гидрогеологическое строение территории, уровень экологической нагрузки |
|  | Сбор сведений о наличии и состоянии вблизи объекта проектирования подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций). |
|  | Предварительная оценка факторов и процессов влияющих на выбор проектных решений |
|  | Поиск и анализ современных технических и технологических решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Поиск и анализ нормативной документации по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготовка требований (регламентов) к техническим отчетам по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение методики и объема инженерных изысканий (регламента) необходимых для выбора проектных решений по строительству подземных инженерных коммуникаций |
|  | Оценка экономической эффективности строительства инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий |
|  | Выявление номенклатуры оборудования, их технических характеристик, а также технологии использования для возможного применения при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые умения | Применять методику по обработке и анализу справочной и нормативной документации по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Проводить анализ полноты и качества исходных материалов, предоставляемых заказчиком (исходно-разрешительная документация, архивная информация по изысканиям, данные об экологической нагрузке, результаты опробований зданий и сооружений (коммуникаций) задание на изыскания и проектирование) |
|  | Подготавливать обзоры, отзывы, отчеты, заключения по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определять объемы и сроки проведения работ по сбору и анализу данных по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Нормативная документация в изысканиях, проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций |
|  | Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования, используемого в прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Российский и зарубежный опыт по проведению изысканий и разработки проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Принципы проведения изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методы определения основных технико-экономических показателей при изысканиях и проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка графической части проекта подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации подземных инженерных коммуникаций, проходимых с применением бестраншейных технологий |
| --- | --- |
|  | Подготовка соответствующей части рабочей документации на основании проектной документации |
|  | Привязка типовых решений при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Оформление чертежей объемно-планировочных решений при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Оформление чертежей расположения подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на генеральном плане |
|  | Оформление чертежей плана расположения оборудования отдельных элементов подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | На основании разработанных решений в соответствующей проектной документации и рабочей документации подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготовка к выпуску законченной проектной документации и рабочей документации подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые умения | Применять методики подготовки рабочей документации |
|  | Определять исходные данные для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготавливать графические части проектной и рабочей документации при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применять методики и процедуры оформления компоновочных планов и планы расположения оборудования при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Оформлять спецификации и ведомости объемов работ при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Разрабатывать варианты размещения и план расположения основного и вспомогательного оборудования на основе разработанного компоновочного плана при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Изучать, анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация по подземным инженерным коммуникациям с применением бестраншейных технологий |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций |
|  | Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методики инженерных расчетов, необходимых при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования пожарной безопасности и производственной санитарии при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Правила оформления ведомостей объемов работ и спецификаций оборудования при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера проектировщика II категории не менее двух лет в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий инженером проектировщиком III категории |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Социально-экономическое обоснование необходимости использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технико-экономическое обоснование метода сооружения подземных коммуникаций |
| --- | --- |
|  | Разработка на основе результатов этапа обоснования инвестиций, вариантов решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Обеспечение соответствия рассматриваемых проектных решений техническим заданиям и условиям, требованиям нормативных и нормативно-технических документов в области изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и санации (ликвидации), нормативных документов по технике безопасности и производственной санитарии |
|  | Проведение сравнительных технических расчетов, разрабатываемых вариантов решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Определение необходимых ресурсов для реализации предлагаемых проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выполнение предварительных – укрупненных расчетов, подтверждающих технико-экономические показатели, установленные эскизными проектными решениями заказчика подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготовка отчетной документации по техническим и технологическим решениям для заказчика по изысканиям и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выбор и согласование с заказчиком оптимальных вариантов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе анализа и сопоставления отечественного и зарубежного опыта, адаптированного к выявленным на стадии предпроекта факторам и процессам |
|  | Определение объемов, а также положения границ и глубины изысканий при изысканиях и проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые умения | Обоснование конструктивных решения с учетом особенностей природно-климатических,инженерно-геологических,гидрогеологических и геоэкологических условий района застройки при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивать риски, в том числе, геологические, связанные с реализацией проекта при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для многовариантного обоснования проектов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применять знания о технологических процессах прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила) при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического регулирования (в случае необходимости) прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов |
|  | Закон о недрах, водное и земельное законодательство и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды |
|  | Требования нормативно-технических документов, регламентирующих состав и содержание разделов проектно-изыскательской документации при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Общие сведения о существующих методиках инженерных расчетов, необходимые для изысканий, проектирования, прокладки, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методики возможности применения, механизмов и оборудования, используемых при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, обладающих требуемыми характеристиками, определяемыми исходя из конкретных условий |
|  | Методики возможности использования строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при проектировании и строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, обладающих требуемыми характеристиками, определяемыми исходя из конкретных условий |
|  | Особенности проектирования конструктивных решений для территорий со сложными геотехническими, природно-климатическими и геоэкологическими условиями при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Современные методы многовариантного проектирования, методики проведения расчетов, создания чертежей и моделей с помощью систем автоматизированного проектирования. |
|  | Перспективы технического, технологического, нормативно-правового и научно-методического развития отрасли прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Оформление обосновывающей технической документации для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение эскизных комплексных планов расположения оборудования для прокладки выбранных вариантов подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| --- | --- |
|  | Оформление эскизных планов расположения отдельных элементов оборудования для прокладки каждого варианта подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Оформление эскизов ведомостей и спецификаций оборудования для прокладки каждого варианта подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Составление технической записки заказчику с оценкой преимуществ и недостатков каждого из вариантов проектируемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые умения | Разрабатывать, в эскизном варианте, проектную и рабочую документацию для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определять исходные данные необходимые для многовариантного, эскизного проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Разрабатывать эскизы компоновочных планов и планов расположения оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Формировать эскизы ведомостей и спецификаций оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Изучать, анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации многовариантных, эскизных проектов прокладки подземных инженерных коммуникаций, с применением бестраншейных технологий |
|  | Применять методики и процедуры оформления обобщающих документов, представляющие заказчику преимущества и недостатки предлагаемых проектных решений по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования для многовариантной прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов на основе интерпретации результатов изысканий для проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера проектировщика I категории не менее двух лет работы в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий инженером проектировщиком II категории |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Составление регламента и проведение интерпретации результатов изысканий с описанием основных факторов и процессов, влияющих на проектирование подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка полноты и достоверности результатов инженерных изысканий для обоснования на их основе проектных решений по строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций применением бестраншейных технологий |
| --- | --- |
|  | Написание совместно с изыскателями геотехнического обоснования требований к проектным решениям, учитывающих инженерно-геологическую, гидрогеологическую и геоэкологическую ситуацию на объекте, а также наличие в пределах расчетной зоны риска наземных и подземных зданий и сооружений с выявленными в процессе их обследования характеристиками надежности |
|  | Экспертиза и согласование проектно-сметной документации по изысканиям при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| Необходимые умения | Оценка качества проведения изысканий применительно к их использованию при проектировании инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Оценка влияния инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических факторов и процессов на выбор основных проектных решений (геотехническое обоснование) по строительству инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |
|  | Применять методики и процедуры оформления в экспертизе основных положений геотехнического обоснования проектных решений по строительству инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач геотехнического обоснования проектирования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Основные положения по геотехническому обоснованию проектов строительства инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Определение и обоснование компоновочных решений по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий на основе результатов изысканий | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Использование предварительного обоснование проектных решений на основе геотехнического заключения по объекту в качестве эталона для выбора проектного решения и составления всей необходимой документации |
| --- | --- |
|  | Сбор и анализ сведений о существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникациях с применением бестраншейных технологий, с сравнением этих сведений с вариантами предложенными в геотехническом заключении |
|  | Определение и обоснование типовых решений элементов и узлов систем прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в соответствии с данными геотехнического заключения, функциональными, технологическими, санитарными и другими требованиями, установленные заданием на проектирование |
|  | Оформление пояснительной записки к проектной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение основного технического и технологического оборудования, необходимого при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение затрат времени и средств по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Учет в стоимости работ изменения социально-экономической ситуации, обусловленное строительством подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение методики натурных испытаний, проложенных подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определять методики проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение технических требований к смежным системам (электроснабжение, вентиляция, противопожарная система, архитектура, конструкции), а также разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочего проекта |
|  | Выбор и определение объемно-планировочных решений, учитывающих наличие в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций), подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые умения | Учитывать требования предварительного обоснования проектных решений на основе геотехнического заключения по объекту |
|  | Применять методики использования типовых решений элементов и узлов, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в соответствии с геотехническими, функциональными, технологическими, санитарными и другими требованиями, установленные заданием на проектирование |
|  | Определять материал и способы соединения труб, используемых при устройстве различных видов систем прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выполнять, с учетом геотехнических условий, расчет элементов и узлов систем, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выполнять расчет технико-экономических показателей разрабатываемых элементов и узлов, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Учитывать в стоимости работ изменение социально-экономической ситуации, обусловленное строительством подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Обосновывать, с геотехнических, технических и социально экономических позиций, принятые проектные решения по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Подготавливать проектно-сметную документацию для проведения монтажных и пуско-наладочных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применение методики натурных испытаний, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применение методики проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач многовариантного проектирования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Нормативная документация в изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий при наличии в пределах расчетной зоны риска подземных и наземных зданий и сооружений (коммуникаций) |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методики натурных испытаний, прокладываемых подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методы проектирования, проведения и интерпретации мониторинговых исследований в процессе строительства подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Принципы классификации подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по назначению, по геотехническим условиям, по способу прокладки трубопроводов, по социально-экономическому эффекту |
|  | Современные нормативно-правовые, технические и информационно-технологические решения, а также перспективы роста инвестиционной привлекательности отрасли прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений с учетом геотехнических условий и их конструктивных элементов по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методы расчетов с учетом взаимодействия проектируемого сооружения и горного массива, необходимые для проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектной и рабочей документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка необходимости мониторинговых исследования при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий. |
| --- | --- |
|  | При доказанной необходимости обоснование и составление, совместно с изыскателями проекта проведения и интерпретации мониторинговых исследований. |
|  | Составление принципиальных схем и графической части проекта по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Разработка метрологического обеспечения, выбор методов и средств измерений при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Выполнение расчетов, в том числе и геотехнических, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с разработчиками смежных систем и конструкций по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Определение состава вспомогательного оборудования и материалов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение мест и способов утилизации пульпы при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния проходки на геоэкологическую ситуацию. |
|  | Разработка предложений по применению оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния на геоэкологическую ситуацию. |
|  | Разработка планов расположения основного и вспомогательного оборудования по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и оценкой влияния на геоэкологическую ситуацию. |
|  | Оформление графической части проектной документации и рабочей документации по прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Оформление ведомостей работ при изысканиях и проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Оформление основных строительных параметров прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, с учетом возможного влияния на подземные и наземные здания и сооружения (коммуникации), находящиеся в пределах расчетной зоны риска |
|  | Оформление объемно-планировочных решений прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, с учетом возможного влияния на подземные и наземные здания и сооружения (коммуникации), находящиеся в пределах расчетной зоны риска. |
|  | Оформление законченной проектной и рабочей документации, подготовка к выпуску в необходимом количестве экземпляров |
| Необходимые умения | Применять стандартные методы расчета при изысканиях, проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, а также мониторинговым исследованиям при их строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации). |
|  | Определять оптимальную по геотехническим, функциональным, технологическим, экономическим, санитарно-гигиеническим, а также с учетом расположения охранных зон и расчетных зон риска, схемы прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Рассчитывать количество необходимого основного и вспомогательного оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Применять методы вариантов размещения и планов расположения основного и вспомогательного оборудования, мест утилизации пульпы на основе разработанного компоновочного плана прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и учетом влияния на геоэкологическую ситуацию. |
|  | Применять методики и процедуры оформления законченных проектно-изыскательских и проектно-конструкторских работы для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила) при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций. |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Компьютерные программные средства для объемного моделирования прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий. |
|  | Принципы классификации подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по назначению, по геотехническим условиям, по способу прокладки трубопроводов, по социально-экономическому эффекту. |
|  | Основные элементы хозяйственно-питьевых водопроводов и требования к ним для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и учета требований экологической безопасности. |
|  | Правила и требования оформления проектной документации и рабочей документации для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Классификация основного и вспомогательного оборудования для прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий по критериям условий использования в конкретной геотехнической ситуации |
|  | Методики изысканий и проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство подразделением по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и проведение авторского надзора | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы Ведущий инженер-проектировщик Главный инженер проекта |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет Высшее образование (непрофильное) – специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для ведущего инженера (руководителя группы) не менее пяти лет работы в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в том числе не менее двух лет инженером проектировщиком I категории Для главного инженера проекта не менее восьми лет работы в области проектирования подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270102 | Промышленное и гражданское строительство |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация контроля за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации для строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, в том числе, с использованием мониторинговых исследований |
| --- | --- |
|  | Оперативная интерпретация результатов контроля, в том числе и мониторинговых исследований, направленная на обоснование оперативных и долгосрочных мероприятий по устранению аварийных ситуаций |
|  | Освидетельствование промежуточных и скрытых работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Ведение журнала авторского надзора, составление актов освидетельствования и иной необходимой документации при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Контроль за своевременным и качественным исполнением указаний и рекомендаций авторского надзора при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений и оборудования, а также возможности возникновения аварийных ситуаций в процессе строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Освидетельствование и принятие решений о приемке проложенных подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в составе комиссии по приемке |
| Необходимые умения | Применять методики авторского надзора за прокладкой и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применять методики и процедуры оформления освидетельствования промежуточных и скрытых работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применять методики оценки соблюдения исполнителями работ, утвержденных проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий |
|  | Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий |
|  | Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения, выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила) при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования законов и иных нормативно правовых актов к порядку внесения дополнений и изменений в проектную документацию |
|  | Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку передачи объектов капитального строительства и к документальному оформлению сдачи-приемки выполненных работ при строительстве подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Современные методы контроля качества строительно-монтажных работ при строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций, пройденных с применением бестраншейных технологий |
|  | Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора, в том числе и мониторинговых исследований, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подразделения по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и координация работы проектного подразделения, группы проектировщиков при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков и качества разработки проектных решений при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Разделение проектирования, при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, на составляющие элементы и выдача заданий на разработку элементов внутри проектного подразделения |
|  | Составление планового задания, определяющего календарные сроки начала и окончания проектирования элементов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий и проекта в целом |
|  | Подготовка заданий специалистам проектного подразделения на разработку специальных инженерных и строительных частей проектной документации |
|  | Разработка исходных требований на проектирование нестандартного оборудования при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации |
|  | Утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации |
|  | Согласование проектной документации с заказчиком и надзорными органами, проведение авторского надзора |
|  | Обеспечение проектного подразделения квалифицированными кадрами |
|  | Анализ эффективности проектного подразделения с учетом количества и сложности выполняемых проектов |
| Необходимые умения | Проверять соответствие разрабатываемых проектов и технических решений стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | Выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения проектных работ при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применение методики разработки технического задания на разработку проектных решений и осуществление контроля сроков и качества разработки |
|  | Осуществлять координацию проектных решений между разработчиками внутри проектного подразделения |
|  | Планировать работу проектного подразделения, группы проектировщиков и фонда оплаты труда |
|  | Применение методики разработки задания и исходных требований на изготовление нестандартного оборудования при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Применение методики технического задания на разработку специальных частей проектной документации |
|  | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов об эффективности проектного подразделения |
|  | Применять методики руководства разработкой проектов при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технических документов по изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых организаций, санитарные нормы и правила). |
|  | Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического регулирования (в случае необходимости) прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий в строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) объектов |
|  | Закон о недрах и природоохранное законодательство при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций. |
|  | Правила и способы организации работ по проектированию при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Правила оформления исходных требований на изготовление нестандартного оборудования при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Требования рациональной и безопасной организации трудового процесса при проектировании подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Современные нормативно-правовые, технические и информационно-технологические решения, а также перспективы роста инвестиционной привлекательности отрасли прокладки подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Методика планирования деятельности проектных подразделений |
|  | Требования охраны труда при прокладке подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий |
|  | Основы управления подчиненным персоналом |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), город Казань |
| --- | --- |
| 2 | СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», город Санкт-Петербург |
| 3 | Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| 4 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда России, город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 N 188

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию